| Категории автотранспортных средств, подлежащих маркировке: |  |
| --- | --- |
| Категория Описание Полная масса Примеры M2 АТС с двигателем для перевозки более 8 пассажиров (кроме водителя) До 5 т Автобусы M3 АТС с двигателем для перевозки более 8 пассажиров (кроме водителя) Свыше 5 т Автобусы, включая сочлененные N2 АТС с двигателем для перевозки грузов От 3,5 т до 12 т Грузовые а/м, тягачи, спец а/м N3 АТС с двигателем для перевозки грузов Свыше 12 т Грузовые а/м, тягачи, спец а/м O2 АТС без двигателя От 0,75 т до 3,5 т Прицепы и полуприцепы O3 АТС без двигателя От 3,5 т до 10 т Прицепы и полуприцепы O4 АТС без двигателя Свыше 10 т Прицепы и полуприцепы |  |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ |  |
| Для маркировки допускается использовать только материалы, прошедшие процедуру официального утверждения в соответствии с ГОСТ Р 41.104-99. Маркировку светоотражающими материалами осуществляют сплошными или прерывистыми полосами, размещаемыми по контуру боковых и задней поверхностей АТС. Если высота маркируемых поверхностей < 1000 мм, или конструктивные особенности АТС не позволяют осуществить его контурную маркировку, то светоотражающие материалы размещаются на боковых и задних поверхностях в виде прерывистых горизонтальных полос так, чтобы четко идентифицировать длину и ширину АТС. При маркировке прерывистыми полосами расстояние между элементами - не более 250 мм. Кабины грузовых автомобилей маркируют сплошной горизонтальной полосой. Допускается маркировать боковые поверхности АТС прерывистыми горизонтальными полосами, а задние поверхности - по контуру. Не допускается нанесение светоотражающих материалов по контуру одной поверхности АТС в виде сплошных и прерывистых полос. Цвет светоотражающих материалов - только желтый. Ширина полос светоотражающих материалов - от 50 до 60 мм. Маркировка должна составлять не менее 80% ширины и длины АТС (для М2 и М3 - не менее 75%). При контурной маркировке нижняя полоса должна размещаться не ниже 250 мм от опорной поверхности и не выше 1500 мм. При маркировке прерывистыми полосами нижняя полоса должна размещаться не ниже 250 мм от поверхности земли и не выше 1500 мм. В случаях, когда указанное максимальное значение не может быть обеспечено, допускается его увеличение до 2100 мм. Нельзя одновременно иметь в составе автопоезда маркированные и немаркированные АТС. Допускается применение на АТС съемных полос с нанесенными на них светоотражательными материалами. Материал съемных полос, на который наносят светоотражающий материал, не регламентируют. При этом должна быть обеспечена прочность крепления съемных полос. Светоотражательные материалы должны иметь маркировку (знак официального утверждения), подтверждающую соответствие их характеристик требованиям Приложения 3 к ГОСТ Р 41.104-99. |  |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ МАРКИРОВКИ |  |
| Маркировка прерывистыми горизонтальными полосами автопоездов в составе автомобиля-тягача и полуприцепа-фургона или полуприцепа с тентом. |  |
| Контурная маркировка автопоездов в составе автомобиля-тягача и полуприцепа-фургона или полуприцепа с тентом. |  |
| Маркировка прерывистыми горизонтальными полосами автопоездов в составе автомобиля и прицепа с кузовом фургон или с тентом. |  |
| Контурная маркировка автопоездов в составе автомобиля и прицепа с кузовом фургон или с тентом. |  |
| Маркировка прерывистыми горизонтальными полосами грузового бортового автомобиля и бортового прицепа (полуприцепа). |  |
| Маркировка прерывистыми горизонтальными полосами автомобиля-цистерны, полуприцепа-цистерны и прицепа-цистерны для перевозки жидких грузов. |  |
| Маркировка прерывистыми горизонтальными полосами автомобиля капотной компоновки с кузовом фургон. |  |
| Контурная маркировка автомобиля капотной компоновки с кузовом фургон. |  |
| Маркировка прерывистыми горизонтальными полосами автобусов. |  |
| Маркировка прерывистыми горизонтальными полосами сочлененных автобусов. |  |
| Контурная маркировка прерывистыми полосами автотранспортного средства с отличительной и/или графической маркировкой. |  |
| Контурная маркировка прерывистыми полосами автотранспортного средства. |  |